ИП Крутиков Д. В. Разработка проекта планировки территории индустриального парка в г. Бакал Саткинского района Челябинской области Том II Материалы по обоснованию проекта планировки территории Изм. № док. Подп. Дата 2017

ИП Крутиков Д. В. Разработка проекта планировки территории индустриального парка в г. Бакал Саткинского района Челябинской области Том II Материалы по обоснованию проекта планировки территории Разработал Арзамасова А. П. (подпись) Изм. № док. Подп. Дата 2017

Содержание тома 2

| № | Наименование | Масштаб | Кол. листов | Гриф секр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Текстовые материалы |
| 1 | Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории «Разработка проекта планировки территории индустриального парка в г. Бакал Саткинского района Челябинской области» |  | 28 |  |
| Графические материалы |
| 2 | Фрагмент карты планировочной структуры поселка Новогорный | 1:10000 | 1 |  |
| 3 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 1:1000 | 1 |  |
| 4 | Схема отображающая границы существующих объектов капитального строительства | 1:1000 | 1 |  |
| 5 | Схема организации улично-дорожной сети и организации движения транспорта | 1:1000 | 1 |  |
| 6 | Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки территории | 1:1000 | 1 |  |
| 7 | Вариант планировочных решений застройки территории | 1:1000 | 1 |  |
| 8 | Чертеж красных линий | 1:1000 | 1 |  |

Состав проектной документации

| Номер тома | Обозначение тома | Наименование документации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Том 1. Утверждаемая (основная) часть проекта планировки территории «Разработка проекта планировки территории индустриального парка в г. Бакал Саткинского района Челябинской области» |  |
| 2 | 2 | Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории «Разработка проекта планировки территории индустриального парка в г. Бакал Саткинского района Челябинской области» |  |

Содержание

Введение……………………………………………………………………………6

- Общая характеристика и структурная организация проектируемой территории…………………………………………………………………………8

- Природные условия…………………………………………………………..8

2. 1. Климатическая характеристика……………………………………….….8

2. 2. Рельеф, геологическое строение……………………………………….…..9

2. 3. Гидрогеологические условия………………………………………………9

- Современное и проектное использование проектируемой территории

3. 1. Современное состояние территории………………………………………9

3. 2. Инженерная инфраструктура………………………………………………9

3. 3. Транспортная инфраструктура……………………………………………10

3. 4. Жилищный фонд и учреждения обслуживания населения……………10

3. 5. Объекты культурного наследия………………………………………….10

3. 6. Охрана окружающей среды……………………………………………….10

4. Красные линии ………………………………………………………………..10

5. Зоны с особыми условиями использования………………………………12

6. Функциональное зонирование территории………………………………13

7. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера…………………………………………………………..16

8. Основные показатели проекта планировки………………………………..17

Приложение 1. Техническое задание…………………………………………..18

Введение

Разработка документации по планировке территории для размещения индустриального парка – объектов промышленного назначения в г. Бакал Саткинского района осуществляется в целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Границы проектирования земельный участок в г. Бакал вдоль ул. Холодный ключ с кадастровым номером 74:18:1003001:1450, площадью 116465 кв. м для строительства объектов промышленного (производственного) назначения.

Основанием для разработки градостроительной документации является:

1) Постановление Администрации Саткинского муниципального района № 368 от 23.05.2017 г. «Об утверждении программы «Создание индустриального парка в г. Бакал Саткинского района Челябинской области на 2017 - 2019 годы»».

2) Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 26 октября 2017 года № 720 «О разработке Проекта планировки территории земельного участка».

Разработка документации осуществляется согласно Техническому заданию (Приложение 1 к постановлению Администрации Саткинского муниципального района от «26» октября 2017 г. № 720).

Проект планировки территории, предназначенной для размещения индустриального парка, состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию, включающие в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.

Градостроительная документация выполнена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. При разработке проекта планировки и проекта межевания учтены и использованы следующие законодательные нормативные документы:

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» (в действующей редакции);

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от  10.01.2002 г. № 7 - ФЗ;

- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05 1999 № 96-ФЗ;

- Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 № 218-ФЗ;

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74);

- СП 42.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.1995г. №578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Методические рекомендации по разработке документации по планировке территорий муниципальных образований, утвержденные Приказом Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области от 13.04.2012 г. № 86;

- Местные нормативы градостроительного проектирования Бакальского городского поселения, утвержденные Решением совета депутатов Бакальского городского поселения Челябинской области  № 18 от 12.12.2014 г;

- иные действующие государственные регламенты, нормы, правила, стандарты.

При разработке проекта планировки были учтены:

- Схема территориального планирования Саткинского муниципального района, утвержденная Решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 22.09.2010 № 91/9;

- Генеральный план и Правила землепользования и застройки г. Бакал Саткинского муниципального района Челябинской области, утвержденный Решением Совета депутатов Бакальского городского поселения Саткинского муниципального района Челябинской области от 26.12.2012 г. № 166;

- Правила землепользования и застройки Бакальского городского поселения Саткинского муниципального района Челябинской области, утвержденные Решением Совета депутатов Бакальского городского поселения Саткинского муниципального района Челябинской области от 15.06.2017 г № 131.

Исходные данные, используемые при составлении проекта планировки и проекта межевания:

- Кадастровый план территории (74:18:1003001);

- Инженерно-геодезические изыскания М 1:500, выполненные ООО «ЗлатоустТИСИЗ» в 2017 г.

- Общая характеристика и структурная организация проектируемой территории

Бакал — город в Саткинском районе Челябинской области. Административный центр Бакальского городского поселения. Город расположен в 258 км к западу от Челябинска. Город Бакал расположен в западной части Саткинского муниципального района, связь с населёнными пунктами района и региона осуществляется федеральной автодорогой М-5 «Урал», автодорогами  регионального или межмуниципального значения и дорогами местного значения.

Территория проектирования расположена в северо-западной части г. Бакал Саткинского района Челябинской области вдоль ул. Холодный ключ, попадает в кадастровый квартал 74:18:1003001. Граница проектирования многоконтурный земельный участок 74:18:1003001:1450 площадью 116465 кв. м., с видом разрешенного использования – для строительства объектов производственного назначения.

Территория проектирования представляет собой незастроенную территорию, с западной стороны расположена территория ФКУ Лечебно-исправительное учреждение №9 ГУФСИН России по Челябинской области.

Схема расположения территории проектирования

- Природные условия

2. 1. Климатическая характеристика

Климатические условия  рассматриваемой территории в значительной степени обусловлены как физико-географическим положением района, так и местными факторами, к которым следует относить орографические и гидрографические условия.

Климат умеренно континентальный.

Зима холодная и продолжительная. Число холодных дней значительно: в течение года бывает 180-185 дней, когда температура воздуха имеет отрицательное значение. Снежный покров сохраняется полгода. Почва промерзает на глубину 1,8-2,0 м.

Лето короткое, жаркое, часто дождливое. Во второй половине августа возможны заморозки.

Среднемесячная температура воздуха колеблется от  -15°C в январе до +17°C в июле при среднегодовой +1,4°C.  Абсолютный максимум  (+37°C) приходится на июль месяц,  а минимум (-48°C) – на январь. Характерной особенностью температурного режима является большое колебание температуры, как в годовом, так и в суточном ходе. Наблюдается зимняя температурная инверсия – с повышением местности повышается температура. С понижением местности происходит уменьшение осадков.

Ветровые условия характеризуются резко выраженным преобладанием ветров юго-западного направления.

Осадков в районе города выпадает много – в среднем 716 мм. Из них около 70%  - в течение теплого периода года (апрель-октябрь). Самым дождливым и грозовым месяцем года является июль, когда осадков выпадает 111 мм, тогда как в среднем в месяц их выпадает всего 26 мм. Зимой осадки незначительны и колеблются в пределах от 13 до 20 мм.

Относительная влажность воздуха наибольших величин достигает в первый месяц зимы – декабрь, когда ее средняя величина равна 81%, наименьшую величину она имеет в мае – 62%. Годовой дефицит влажности невелик, для теплого периода – в пределах 1,2-4,4 мм, для холодного – 0,2-0,9 мм.

В целом климат района города Бакал суровый. Это обстоятельство необходимо учитывать при решении различных вопросов, касающихся организации и использования территории.

2. 2. Рельеф, геологическое строение

Ландшафт района города Бакал характеризуется рельефом среднегорий. Рельеф местности носит эрозионный характер и отличается четким простиранием хребтов, гор, возвышенностей в северо-восточном направлении. Склоны и вершины гор, заросшие смешанным лесом, изобилуют выходами коренных пород, высота останцев которых  достигает десятков метров.

Амплитуда колебаний рельефа достигает величины 400-600 метров. Склоны гор имеют ступенчатую форму. В геоморфологическом отношении город Бакал занимает наиболее благоприятное положение.

2. 3. Гидрогеологические условия

Гидрографическая сеть района хорошо развита и представлена ручьями и реками горного типа. Все реки относятся к бассейну реки Уфа. Главный водораздел района проходит по хребтам Буландиха-Иркускан-Малая Сука. К северу от водораздела гидрографическая сеть принадлежит к системе реки Ай, к югу – к системе реки Юрюзань.

Из рек, относящихся к системе реки Ай, наиболее крупной является река Малая Сатка, длиной 45 км и с площадью водосбора 437 км2.  В свою очередь,  река Малая Сатка имеет свои притоки – Сибирка, Карелка (11 км), Татарка, Большой (18 км) и Малый  Бакал. Все эти речки имеют небольшие долины и текут в северо-восточном направлении, осваивая межгорные впадины. Питание рек происходит за счет атмосферных осадков, родников (Ельничный ручей) или грунтовых вод и небольших болот (Татарка, Большой и Малый Бакал). Глубинная эрозия рек незначительна (русла рек сложены глинисто-щебнистым материалом). В долинах рек Малая Сатка, Большой и Малый Бакал встречаются заболоченные территории. В пределах городской застройки заболачивание не наблюдается.

Гидрографическая  сеть, относящаяся к системе реки Юрюзань, представлена в районе города Бакал верховьями реки Буланки, длиной 36 км и с площадью водосбора 234 км2. Истоки реки Буланки находятся в заболоченной долине между горами Иркускан и Малая Сука. Ширина реки 5,7 м,  глубина 0,5-0,6 м, скорость течения 0,2 м/сек, расход воды 166,6 л/сек.

- Современное и проектное использование проектируемой территории

3. 1. Современное состояние территории

Территория проектирования расположена в северо-западной части г. Бакал Саткинского района Челябинской области вдоль ул. Холодный ключ, попадает в кадастровый квартал 74:18:1003001. Граница проектирования многоконтурный земельный участок 74:18:1003001:1450 площадью 116465 кв. м., с видом разрешенного использования – для строительства объектов производственного назначения.

Территория проектирования представляет собой незастроенную территорию, с западной стороны расположена территория ФКУ Лечебно-исправительное учреждение №9 ГУФСИН России по Челябинской области.

Проектом предусмотрено выделение границ земельных участков под производственную деятельность, разделение территории на земельные участки. На территории планируется размещение объектов промышленного назначения различного профиля, требующие разные площади земельного участка. Проектом установлены границы земельных участков под размещение объектов промышленного назначения.  Сведения о земельных участках представлены в таблице 1.

Таблица 1

Сведения об образуемых земельных участках

| Условный номер | Назначение участка | Площадь, кв. м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Размещение промышленных объектов производства IV класса опасности с санитарно-защитной зоной 100 м | 9789,12 |
| 2 | Размещение промышленных объектов производства IV класса опасности с санитарно-защитной зоной 100 м | 8964,35 |
| 3 | Размещение промышленных объектов производства IV класса опасности с санитарно-защитной зоной 100 м | 6143,58 |
| 4 | Размещение промышленных объектов производства IV класса опасности с санитарно-защитной зоной 100 м | 5967,05 |
| 5 | Размещение промышленных объектов производства V класса опасности с санитарно-защитной зоной 50 м | 5379,23 |
| 6 | Размещение промышленных объектов производства IV класса опасности с санитарно-защитной зоной 100 м | 6148,53 |
| 7 | Размещение промышленных объектов производства V класса опасности с санитарно-защитной зоной 50 м | 2895,75 |
| 8 | Размещение промышленных объектов производства IV класса опасности с санитарно-защитной зоной 100 м | 6158,38 |
| 9 | Размещение промышленных объектов производства III класса опасности с санитарно-защитной зоной 300 м | 5631,63 |
| 10 | Размещение промышленных объектов производства III класса опасности с санитарно-защитной зоной 300 м | 5310,68 |
| 11 | Размещение промышленных объектов производства III класса опасности с санитарно-защитной зоной 300 м | 8230,80 |
| 12 | Размещение промышленных объектов производства III класса опасности с санитарно-защитной зоной 300 м | 13734,74 |
| 13 | Размещение промышленных объектов производства II класса опасности с санитарно-защитной зоной 500 м | 10120,58 |
| 14 | Размещение промышленных объектов производства II класса опасности с санитарно-защитной зоной 500 м | 10335,42 |

Проектом предложено внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки г. Бакал в целях выделения на территории проектирования производственной зоны. Территориальное зонирование позволит осуществить упорядоченный, регламентированный подход к комплексной застройке района в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

3. 2. Инженерная инфраструктура

К инженерной инфраструктуре проектируемой территории относится существующие инженерные коммуникации:

- Воздушные линии электропередачи 10 и 35 кВ расположенные западнее территории проектирования.

- Сеть водоснабжения и водоотведения, проходящие вдоль ул. Холодный Ключ.

- Линия связи.

- Сеть газоснабжения;

- Насосная станция;

- Трансформаторная подстанция.

Проектные предложения по развитию инженерной инфраструктуры в целях обеспечения новых объектов капитального строительства в увязке с существующими инженерными сетями необходимо рассчитать при определении вида производства, которое подлежит размещению на выделенных земельных участках.

Мощность, диаметры, необходимое количество проектируемых сетей, расчетные объемы и показатели потребления подлежат уточнению на следующих стадиях проектирования.

3. 3. Транспортная инфраструктура

В проекте планировки предусмотрена единая система улично-дорожной сети в увязке с прилегающими территориями, обеспечивающая удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми объектами, расположенными на участках.

Въезд на территорию проектирования возможен с восточной стороны по улице Холодный Ключ, с южной и северо-восточной стороны расположены железнодорожные пути.

Проектом планировки предусмотрены мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры проектируемой территории: организация проездов в проектируемой застройке.

Ширина улицы в границах красных линий принята 15 м, ширина проезжей части 7 м, две полосы движения транспорта.

При реализации проектного решения будут достигнуты следующие показатели:

- организация проездов в проектируемой застройке;

- протяженность улично-дорожной сети в границах проекта составит 1,15 км;

- обеспеченность подъезда ко всем земельным участкам.

Дорожные одежды улиц и дорог предусмотрены капитального типа.

3. 4. Жилищный фонд и учреждения обслуживания населения

Площадка, отведенная под строительство, свободна от застройки.

В границах территории проектирования объекты жилищного фонда и учреждения обслуживания населения отсутствуют.

На образуемых земельных участках предполагается размещение зданий и сооружений для осуществления производственной деятельности. С учетом площади образуемых земельных участков определяется площадь застройки промышленной территории.

Согласно «СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60 % всей территории промышленной зоны.

Коэффициент застройки должен составлять 0,8.

3. 5. Объекты культурного наследия

В границах территории проектирования объекты культурного наследия отсутствуют.

3. 6. Охрана окружающей среды

В процессе строительства для исключения нарушения природных геолого-литологических, гидрогеологических условий, в целях экологической безопасности рекомендуется проводить мероприятия в соответствии с нормативными требованиями. Выполнять мероприятия по организации поверхностного водоотвода и сбора твердых и жидких отходов.

По окончании работ для исключения загрязнения грунтов, поверхностных и подземных вод, нарушения гидрогеологических условий:

-предусмотреть утилизацию строительного мусора в специально отведенные места;

-при строительстве избегать разлива бензина и нефтепродуктов в грунты, поверхностные и подземные воды;

Мероприятия по охране окружающей среды позволят снизить техногенную нагрузку на окружающую природную среду, уменьшить загрязнение территории и сохранить природные богатства. Необходимо проводить мониторинг и мероприятия по охране окружающей среды.

4. Красные линии территории

На проектируемой территории выделены красные линии, регулирующие обозначение существующих, планируемых границ территорий общего пользования.

Согласно Градостроительному кодексу РФ: Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Красные линии отделяют территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях и обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности, участвующими в процессе проектирования и последующего освоения и застройки территорий населенных пунктов.

Красные линии установлены в соответствии с Постановлением Госстроя Российской Федерации от 06.04.1998 г. № 18-30 «Об утверждении Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98).

В таблице 2 представлена ведомость координат характерных точек красных линий.

Таблица 2

Ведомость координат характерных точек красных линий

| Номер | X | Y | Длина, м | Дирекционный угол |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 579802,43 | 1348114,83 | 15,9 | 237° 15' 6" |
| 2 | 579793,85 | 1348101,49 |  |  |
|  |  |  | 14,8 | 238° 52' 59" |
| 3 | 579786,22 | 1348088,85 |  |  |
|  |  |  | 17,2 | 249° 34' 34" |
| 4 | 579780,21 | 1348072,71 |  |  |
|  |  |  | 20,8 | 265° 29' 7" |
| 5 | 579778,57 | 1348051,94 |  |  |
|  |  |  | 169,0 | 267° 56' 53" |
| 6 | 579772,52 | 1347883,08 |  |  |
|  |  |  | 109,9 | 269° 32' 29" |
| 7 | 579771,64 | 1347773,14 |  |  |
|  |  |  | 78,9 | 268° 2' 47" |
| 8 | 579768,95 | 1347694,27 |  |  |
|  |  |  | 64,3 | 269° 3' 18" |
| 9 | 579767,89 | 1347629,99 |  |  |
|  |  |  | 13,8 | 354° 16' 22" |
| 10 | 579781,65 | 1347628,61 |  |  |
|  |  |  | 1,2 | 343° 55' 35" |
| 11 | 579782,83 | 1347628,27 |  |  |
|  |  |  | 52,5 | 89° 1' 5" |
| 12 | 579783,73 | 1347680,79 |  |  |
|  |  |  | 57,6 | 358° 7' 6" |
| 13 | 579841,26 | 1347678,90 |  |  |
|  |  |  | 9,5 | 353° 41' 10" |
| 14 | 579850,75 | 1347677,85 |  |  |
|  |  |  | 9,9 | 344° 49' 16" |
| 15 | 579860,26 | 1347675,27 |  |  |
|  |  |  | 10,8 | 335° 21' 15" |
| 16 | 579870,09 | 1347670,76 |  |  |
|  |  |  | 82,5 | 330° 23' 3" |
| 17 | 579941,83 | 1347629,98 |  |  |
|  |  |  | 10,4 | 332° 41' 32" |
| 18 | 579951,03 | 1347625,23 |  |  |
|  |  |  | 10,4 | 337° 20' 45" |
| 19 | 579960,59 | 1347621,24 |  |  |
|  |  |  | 31,4 | 339° 41' 45" |
| 20 | 579990,05 | 1347610,34 |  |  |
|  |  |  | 7,0 | 336° 28' 7" |
| 21 | 579996,48 | 1347607,54 |  |  |
|  |  |  | 7,4 | 329° 52' 56" |
| 22 | 580002,91 | 1347603,81 |  |  |
|  |  |  | 8,2 | 322° 39' 23" |
| 23 | 580009,45 | 1347598,82 |  |  |
|  |  |  | 11,1 | 318° 53' 29" |
| 24 | 580017,85 | 1347591,49 |  |  |
|  |  |  | 8,3 | 321° 57' 44" |
| 25 | 580024,42 | 1347586,35 |  |  |
|  |  |  | 7,7 | 327° 54' 26" |
| 26 | 580030,91 | 1347582,28 |  |  |
|  |  |  | 7,7 | 333° 32' 4" |
| 27 | 580037,82 | 1347578,84 |  |  |
|  |  |  | 8,3 | 339° 29' 4" |
| 28 | 580045,57 | 1347575,94 |  |  |
|  |  |  | 45,6 | 342° 33' 48" |
| 29 | 580089,03 | 1347562,29 |  |  |
|  |  |  | 76,9 | 345° 23' 34" |
| 30 | 580163,47 | 1347542,89 |  |  |
|  |  |  | 22,5 | 80° 23' 12" |
| 31 | 580167,22 | 1347565,03 |  |  |
|  |  |  | 25,9 | 164° 17' 7" |
| 32 | 580142,27 | 1347572,05 |  |  |
|  |  |  | 95,3 | 164° 17' 41" |
| 33 | 580050,55 | 1347597,84 |  |  |
|  |  |  | 26,3 | 164° 18' 32" |
| 34 | 580025,24 | 1347604,95 |  |  |
|  |  |  | 7,9 | 138° 52' 8" |
| 35 | 580019,32 | 1347610,12 |  |  |
|  |  |  | 6,7 | 141° 23' 36" |
| 36 | 580014,06 | 1347614,32 |  |  |
|  |  |  | 7,3 | 146° 34' 11" |
| 37 | 580007,94 | 1347618,36 |  |  |
|  |  |  | 6,6 | 151° 48' 57" |
| 38 | 580002,08 | 1347621,50 |  |  |
|  |  |  | 7,4 | 156° 53' 33" |
| 39 | 579995,26 | 1347624,41 |  |  |
|  |  |  | 31,4 | 159° 41' 45" |
| 40 | 579965,80 | 1347635,31 |  |  |
|  |  |  | 8,5 | 157° 33' 26" |
| 41 | 579957,98 | 1347638,54 |  |  |
|  |  |  | 9,8 | 152° 51' 39" |
| 42 | 579949,24 | 1347643,02 |  |  |
|  |  |  | 82,5 | 150° 23' 3" |
| 43 | 579877,50 | 1347683,80 |  |  |
|  |  |  | 12,2 | 154° 51' 40" |
| 44 | 579866,44 | 1347688,99 |  |  |
|  |  |  | 14,0 | 164° 36' 3" |
| 45 | 579852,97 | 1347692,70 |  |  |
|  |  |  | 11,3 | 173° 56' 44" |
| 46 | 579841,75 | 1347693,89 |  |  |
|  |  |  | 58,9 | 178° 6' 49" |
| 47 | 579782,84 | 1347695,83 |  |  |
|  |  |  | 187,5 | 88° 6' 49" |
| 48 | 579789,01 | 1347883,18 |  |  |
|  |  |  | 124,5 | 344° 10' 17" |
| 49 | 579908,76 | 1347849,23 |  |  |
|  |  |  | 50,0 | 276° 51' 42" |
| 50 | 579914,73 | 1347799,62 |  |  |
|  |  |  | 15,0 | 9° 9' 18" |
| 51 | 579929,56 | 1347802,01 |  |  |
|  |  |  | 57,8 | 96° 58' 43" |
| 52 | 579922,54 | 1347859,36 |  |  |
|  |  |  | 138,7 | 163° 32' 11" |
| 53 | 579789,52 | 1347898,67 |  |  |
|  |  |  | 152,8 | 88° 6' 35" |
| 54 | 579794,56 | 1348051,39 |  |  |
|  |  |  | 14,9 | 85° 17' 26" |
| 55 | 579795,78 | 1348066,20 |  |  |
|  |  |  | 19,8 | 69° 14' 37" |
| 56 | 579802,78 | 1348084,67 |  |  |
|  |  |  | 27,2 | 58° 24' 17" |
| 57 | 579817,05 | 1348107,87 |  |  |

5. Зоны с особыми условиями использования

Градостроительные ограничения – ряд требований, ограничивающих градостроительную деятельность на рассматриваемой территории. Основу градостроительных ограничений составляют зоны с особыми условиями использования территорий.

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К территориям, на которых ограничено ведение хозяйственной и иной деятельности, относятся:

- охранная зона инженерных коммуникаций;

- санитарно-защитная зона производственных предприятий;

- санитарный разрыв железной дороги.

Охранная зона линии газопровода

Согласно Постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей": для газораспределительных сетей устанавливаются охранные зоны для наружных газопроводов - в виде территории, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства

По территории проектирования проходят воздушные линии электропередачи напряжением 10 и 35 кВ, для которых в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24 февраля 2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» устанавливаются охранные зоны:

для 10 кВ в размере 10 метров в каждую сторону от крайних проводов;

для 35 кВ в размере 15 метров в каждую сторону от крайних проводов.

Для трансформаторных подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Охранная зона сети водоснабжения

# Для сетей водоснабжения в соответствии с СП 31.1330.2012. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (таблица 12.5), регламентируемый расстояние по горизонтали (в свету) до сетей водоснабжения, можно принять охранную зону от осей водопровода с каждой стороны по 5 м.

Охранная зона сети водоотведения

Канализация проходит в центральной части территории проектирования. Согласно «СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (таблица 12.5) охранная зона сетей водоотведения устанавливается не менее 5 метров от стенок трубопровода.

Охранная зона ВОЛС (волоконно-оптические линии связи)

Правила охраны линий и сооружений связи (утв. Постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578) устанавливают охранные зоны для воздушных линий связи в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от крайних проводов воздушных линий связи не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

Санитарно-защитные зоны объектов промышленного назначения

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" для объектов промышленного назначения устанавливаются санитарно-защитные зоны объектов в зависимости от класса вредности объекта.

6. Функциональное зонирование территории

Согласно Генеральному плану г. Бакал на территории проектирования необходимо выделить зону производственную промышленных предприятий.

Согласно Правилам землепользования и застройки г. Бакал на территории проектирования необходимо выделить зону: Г – Производственная территориальная зона. К этой зоне относятся участки территории города, используемые и предназначенные для размещения и развития промышленных районов и узлов, самостоятельных складских зон, транспортных узлов и отдельных объектов указанных назначений, сооружений энергетики, связи и инженерного обеспечения, транспортных предприятий, коммунальных и складских объектов и объектов инженерной и транспортной инфраструктур, обеспечивающих их функционирование.

Г.1 Промышленная зона – Зона функционирования, модернизации и реконструкции, размещения производственных предприятий, для которых характерно негативное влияние на окружающую среду. В этой зоне возможно размещение предприятий, коммунально-складских объектов, объектов сервисного обслуживания населения низкого уровня вредности.

Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие нормативные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

7. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Источником природной чрезвычайной ситуации является опасное природное явление или процесс, причиной возникновения которого могут быть: землетрясение, сильный ветер, сильные осадки, засуха, заморозки, гроза. Из явлений природного характера наибольшую потенциальную опасность жизнедеятельности населения и промышленности представляют повторяющиеся с различной периодичностью и обусловленные климатическим и гидрологическим местоположением города процессы подтопления.

К источникам возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на рассматриваемой территории следует отнести: аварии на коммунально-энергетических сетях, аварии на транспортных системах.

Оповещение и информирование населения по сигналам ГО осуществляется на основании решения начальника гражданской обороны области, оперативной дежурной сменой органа управления ГОЧС одновременно по автоматизированной системе централизованного оповещения с помощью дистанционно управляемых электросирен (предупредительный сигнал «Внимание всем»), а также с использованием действующих сетей проводного вещания, радиовещания и телевидения независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности, в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 1 марта 1993г № 177 «Об утверждении Положения о порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования населения РФ в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени». Для привлечения внимания населения перед передачей речевой информации проводится включение электросирен и других сигнальных средств, что означает подачу предупредительного сигнала «Внимание всем». По этому сигналу население и обслуживающий персонал объектов (организаций) обязаны включить абонентские устройства проводного вещания, радиоприемники и телевизионные приемники для прослушивания экстренного сообщения. Доведение сигналов гражданской обороны для жильцов района предусматривается по всем каналам телевидения, радиовещания, по сетям радиотрансляции и телефонной связи, а также сиренами.

Основным способом защиты населения на рассматриваемой территории от современных средств поражения является своевременное оповещение.

Здания, находящиеся на рассматриваемой территории должны быть подключены к общегосударственной системе  оповещения - территориальной системе централизованного оповещения гражданской обороны (далее по тексту - ТАСЦО ГО) Челябинской области, телевидение, радио, телефон. ТАСЦО ГО Челябинской области является основной системой передачи сигналов управления и информации для населения, как в повседневных условиях, так и в чрезвычайных (аварийных) ситуациях. ТАСЦО ГО создана на основании "Положения о системах оповещения ГО", утвержденного совместным приказом МЧС России, Госкомсвязи России и ВГТРК от 07.12.98 №701/212/813.

Информирование населения будет также осуществляться с помощью Общероссийской  комплексной системы информирования и оповещения населения (далее по тексту ОКСИОН) в местах массового пребывания людей, которая должна быть создана в соответствии с утвержденной Правительством Российской Федерации Федеральной целевой программой "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года"

С помощью ОКСИОН происходит информирование населения о правилах безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях, использованию средств индивидуальной и коллективной защиты, способам эвакуации и другим навыкам безопасности жизнедеятельности в рамках программ и  методик в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, разработанных МЧС России.

Основным способом защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются: своевременное оповещение население о возникновении чрезвычайных ситуаций, способа укрытия от основных поражающих факторов последних и вывод населения за пределы зон  действия основных поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.

В зависимости от масштабов, особенностей возникновения и развития чрезвычайных ситуаций проводятся частичная и общая эвакуация.

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", вопросы обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населѐнных пунктов является вопросом местного значения поселения. Для реализации Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" в области обеспечения пожарной безопасности, органы местного самоуправления городских поселений, в части организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности, должны осуществлять контроль за градостроительной деятельностью, соблюдением требований пожарной безопасности при планировке и застройке территорий.

Мероприятия по защите от ЧС природного и техногенного характера:

( защита систем жизнеобеспечения населения - осуществление планово- предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения;

( меры по снижению аварийности на транспорте - введение средств оповещения водителей и транспортных организаций о неблагоприятных метеоусловиях;

( снижение возможных последствий ЧС природного характера - осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития пожаров, проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по организации метеле - и ветрозащите путей сообщения, а также снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок, проведение сейсмического районирования территории.

К перечню мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций относятся:

( информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания - проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения, информирование населения о необходимых действиях во время ЧС;

( мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций - систематическое наблюдение за состоянием защищаемых территорий, объектов и за работой сооружений инженерной защиты, периодический анализ всех факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций с последующим уточнением состава необходимых пассивных и активных мероприятий.

8. Основные показатели проекта планировки

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1. | Общая площадь территории в границах проекта планировки | га | 11,6465 | 11,6465 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.1 | Производственная зона | га | - | 11,6465 |
| 2 | Коэффициент застройки |  |  | 0,8 |
| 3 | Плотность застройки |  |  | 2,4 |
| 4 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | км | - | 1,15 |

Приложение 1. Техническое задание